## Slide 1: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
PRESENTACIÓN No. 3
Quito, 14 de Octubre del 2016

## Slide 2: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
CODIGO – PTR714
2016B
ING. ALVARO GALLEGOS ERAS, MSc.
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

## Slide 4: .
FACILIDADES DE SUPERFICIE – I
PTR714
2016A

## Slide 5: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
ESTACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 6: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
OBJETIVO:
Recolección y almacenamiento del crudo
Tratamiento químico y mecánico
Control de producción – Volúmenes.
Determinación de principales propiedades
Tratamiento de las aguas de formación
Tratamiento del gas

## Slide 7: FACILIDADES DE SUPERFICIE I|
COMPONENTES PRINCIPALES:
  Líneas de flujo
  Múltiple de descarga (Manifold)
  Separador de prueba
  Separadores para Tratamiento (producción): Free water nockout, Heat treater, desalinizador, etc.
  Unidades de control volumétrico (LACT)
  Tanques de lavado
  Tanque de surgencia
  Tanques de almacenamiento

## Slide 8: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
COMPONENTES (Sigue):
Bota de gás,
Scrubers (Deshidratadores)
Mecheros
Unidades de bombeo con booster
Centro de generación eléctrica
Centro de tratamiento de aguas (Plantas)
Sistema de inyección de agua
Sistema Contra Incendios
Oficinas de Control y Administración (SCADA)

## Slide 9: SCRUBBER
Equipo (vasija) cuya función es extraer el contenido líquido en una corriente de gas, lo cual se logra haciendo pasar la corriente por un camino tortuoso donde por contacto se condensa el líquido que había sido arrastrado en etapas anteriores.

## Slide 10
ESTACIÓN DE PRODUCCIÓN

## Slide 11
Entre los SEPARADORES mas utilizados para el tratamiento del crudo se encuentran:
 Eliminador de agua libre (FWKO – Free Water Knock Out): Remueve altos porcentajes de agua libre.
 Tanque deshidratador: Contiene un colchón de agua que favorece el lavado del crudo.
 Tratadores electrostáticos: Poseen una elevada capacidad de tratamiento y bajo costo.
 Tratadores termoquímicos: Proporcionan asentamiento, calor, agitación.
 Equipos de calentamiento: Pueden ser de fuego directo, indirecto o eléctricos.

## Slide 12: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN
SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE CRUDO
    SISTEMA DE RECOLECCION
    SISTEMA DE SEPARACION
    SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CRUDO
    SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GAS
    SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
    SISTEMA DE BOMBEO (OLEODUCTOS)
    SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL

## Slide 13: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN
SISTEMAS AUXILIARES
    SISTEMA CONTRA INCENDIOS
    SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO (BCPS)
    SISTEMA SCADA
    SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
    SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR
    SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

## Slide 14: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN I
.

## Slide 15: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN
.

## Slide 16
PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN

## Slide 17
ESQUEMA MANEJO AGUA DE FORMACIÓN
POZO 86
BOOSTER
BOMBAS DE REINYECCIÓN
ANALIZADOR DE CRUDO
Piscina API
SACHA SUR
SP-03/04/05
TS-01
TW-01
TO
01/02
TA-01
BOMBA DE CRUDO
SUMIDERO
ANALIZADOR DE CRUDO
NUEVO

## Slide 18: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

## Slide 19: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN TEMPRANA
Tanques
Bombas
S. C. I.
http://es.slideshare.net/paulcolinagarcia/101861861-facilidadesdeproduccion1?next_slideshow=1

## Slide 20: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN I

## Slide 21: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
Deber para la casa
Dibujar un Diagrama de flujo de una Estación de Tratamiento (Producción) de crudo, Usar la simbología adecuada. En digital y papel. Puede ser por computadora.
En un anexo describir cada una de sus partes y el concepto básico de su funcionamiento. Incluir imágenes claras y a colores.
Señalar el origen de la información presentada (Bibliografía)

## Slide 22: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
Revisar el link - http://es.slideshare.net/paulcolinagarcia/101861861-facilidadesdeproduccion1?next_slideshow=1
¿ PREGUNTAS ?
¡GRACIAS!