## Slide 1: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
PRESENTACIÓN No. 6
Quito, 28 de Octubre del 2016

## Slide 2: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
CODIGO – PTR714
2016B
ING. ALVARO GALLEGOS ERAS, MSc.
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS
Ingeniería de Petróleos

## Slide 3: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
EQUIPOS DE SUPERFICIE PARA EL
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO
ARTIFICIAL POR BOMBEO MECÁNICO

## Slide 4: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
BOMBEO MECÁNICO
  Es el método de levantamiento artificial más usado.
  Consiste en una bomba de subsuelo de acción reciprocante, que se abastece con energía producida a través de una sarta de cabillas.
  La energía proviene de un motor eléctrico o de combustión interna, el cual moviliza a una unidad de superficie mediante un sistema de engranajes y correas.
  Fue de hecho el primer sistema artificial de bombeo.

## Slide 5: FACILIDADES DE SUPERFICIE
.

## Slide 6: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
PARÁMETROS PARA EL DISEÑO
Datos del pozo
  Información del reservorio
  Propiedades del fluido
  Datos de producción
Diagrama del pozo
  Tamaño de tubería de revestimiento y peso
  Tamaño de tubería de producción y peso
  Profundidad de asentamiento de tubería de revestimiento
  Intervalo de perforaciones
  Survey: Inclinación y dirección del pozo

## Slide 7: FACILIDADES DE SUPERFICIE
La unidades de bombeo mecánico se clasifican según su geometría en tres tipos principales:
Unidades convencionales, las cuales tienen el apoyo en el punto medio del balancín;
Unidades neumáticas, cuyo punto de apoyo se ubica en el extremo delantero del balancín;
Unidades MARK II, que tienen el apoyo en el extremo trasero del balancín.

## Slide 8: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
El levantamiento del crudo se realiza mediante la acción de las bombas de subsuelo, las cuales son accionadas por la sarta de varillas que les transmiten la potencia requerida.
Estas bombas consisten esencialmente de un pistón dentro de un barril con válvulas de entrada y salida de fluido, y pueden ser de acción simple o de acción doble.
  Las bombas de acción simple son usadas generalmente en combinación con sistemas de empuje mecánico,
  mientras que las de acción doble se emplean con mayor frecuencia con sistemas de empuje hidráulico.

## Slide 9: FACILIDADES DE SUPERFICIE
.

## Slide 10: FACILIDADES DE SUPERFICIE
.

## Slide 11: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
COMPONENTES :
    Equipo de superficie
    Equipo de fondo

## Slide 12: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
Equipo de subsuelo
    Casing de producción
    Completación de fondo
    Bomba de subsuelo
    Varillas
    Tubería de producción
    Separador de gas
    Sensores de fondo

## Slide 13: FACILIDADES DE SUPERICIE I
Bomba de subsuelo

## Slide 14: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN
Equipo de superficie
    Balancín
      Motor (diésel, gas, eléctrico)
      Tablero de control,
      Reductor
      Contra peso
      Cabeza de caballo
    Cabezal del pozo
    Prensa estopa
    Barra pulida

## Slide 15: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
.

## Slide 16: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
.

## Slide 17: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
.

## Slide 18: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
.

## Slide 19: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
CONSIDERACIONES GENERALES:
Los diámetros de la bomba varían de 25,4 a 120 milímetros. El desplazamiento de fluido por cada diámetro de bomba depende del número de emboladas por minuto y de la longitud de la embolada, que puede ser de varios centímetros hasta 9 metros. Por tanto, el bombeo puede ser de fracciones de metro cúbico hasta unos 470 metros cúbicos/día.
Las bombas son del tipo llamado de tubería de educción, ya que el cilindro o pistón de la bomba va conectado a la tubería de educción y se mete en el pozo como parte integral de la sarta a la profundidad deseada de bombeo.

## Slide 20: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
Como las válvulas fija y viajera deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión, sus esferas y asientos se fabrican de acero inoxidable, acero templado, metal monel, aleaciones de cobalto, acero tungsteno o bronce.
Las varillas de succión son hechas de varias aleaciones de metales, se fabrican, generalmente, en diámetros de 15,9; 19; 22,2; 25,4 y 28,6 milímetros,.
La longitud de las varillas es de 7,6 y 9,15 metros. El peso de las varillas, en kg/30 metros de longitud, va desde 32,7 a 167,3 kilogramos.

## Slide 21: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
VARILLAS

## Slide 22: Facilidades de superficie I
VENTAJAS DEL BOMBEO MECÁNICO
• Confiabilidad y bajo mantenimiento.
• Alto conocimiento en todas las aplicaciones (Crudos pesados y livianos).
• Facilidad para ajustar la tasa en superficie.
• Permite alcanzar un alto grado de depleción.
• Varias alternativas para la fuente de poder (motor gas, diésel o eléctrico).
• Operación, análisis sencillos y fácil reparación técnica.
• Tolera altas temperaturas.
• Facilidad para el intercambio de unidades entre pozos.
• Aplicable a huecos estrechos y completamiento múltiples.
• Permite el levantamiento de crudos con viscosidades relativamente altas.
• Fácil aplicación de tratamientos contra la corrosión y la formación de escamas.
• Disponibilidad de diferentes tamaños de unidades.

## Slide 23: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
DESVENTAJAS DEL BOMBEO MECÁNICO
Los caudales que permite bombear son relativamente bajos.
Requieren de gran espacio en superficie, siendo poco recomendable en plataformas costa afuera y en locaciones urbanas.
Presenta mayor desgaste de las varillas en pozos desviados.
Problemas de fricción en pozos tortuosos.
Baja tolerancia a la producción de sólidos.
Limitado por la profundidad.
Baja eficiencia volumétrica en pozos con alta producción de gas.
Susceptible a la formación de parafinas.
El tubing no puede ser recubierto internamente para protegerlo contra la corrosión.
Poca resistencia al contenido de H2S.
En pozos de diámetro pequeño, se limita el caudal a producir, por el tamaño de subsuelo.

## Slide 24: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
DEBER
Dibujar un Diagrama de flujo (PDF), De un sistema para levantamiento artificial por: BOMBEO MECÁNICO: Equipo de fondo y de superficie.
En un anexo describir cada una de sus partes y el concepto básico de su funcionamiento.
Señalar el origen de la información presentada (Bibliografía). Usar la simbología adecuada. Incluir imágenes fotográficas de cada parte.

## Slide 25: FACILIDADES DE SUPERFICIE I
¿ PREGUNTAS ?
¡GRACIAS!